## Slide 1
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Кафедра телекоммуникаций и информационных технологий
Курсовая работа
Современные протоколы динамической маршрутизации для обеспечения киберустойчивости беспроводных сенсорных сетей
Выполнил: студент группы ______ Проверил: ________________
Минск, 2025

## Slide 2
Актуальность и цель работы
2
Актуальность
- БСС (беспроводные сенсорные сети) — основа технологий IoT, более 29 млрд устройств к 2027 г.
- Ограниченные ресурсы узлов: энергия батареи, малая вычислительная мощность, небольшой объём памяти
- Новые применения (видеонаблюдение, промышленный мониторинг) требуют учёта качества обслуживания (QoS)
- Растущие киберугрозы, нацеленные именно на протоколы маршрутизации
Цель работы
Исследование современных протоколов динамической маршрутизации для БСС с точки зрения обеспечения киберустойчивости, анализ подходов к многокритериальной маршрутизации и обнаружению вторжений.

## Slide 3
Задачи исследования
3
1
Исследовать роль динамической маршрутизации в БСС и специфику реализации в условиях ресурсных ограничений
2
Проанализировать проблемы безопасности и киберустойчивости: энергодефицит, типы трафика, перегрузка узлов
3
Рассмотреть подходы к многокритериальной маршрутизации (свёртка критериев, эволюционные алгоритмы, машинное обучение)
4
Исследовать адаптацию систем обнаружения вторжений (IDS) для сенсорных сетей
5
Провести сравнительный анализ существующих протоколов маршрутизации БСС

## Slide 4
Архитектура БСС и энергоограничения
4
Сенсорный узел:
Датчики + МК + радио + батарея
Передача 1 бита = 1000-3000x
энергии по сравнению с 1 операцией CPU
Время жизни маршрута:
T = min(Ei / ri), i = 1..k
Ei - остаточная энергия узла
ri - скорость расхода (зависит от трафика)
Видеопоток потребляет в 50-100 раз
больше энергии, чем телеметрия
Топология БСС (кластерная)
БС
КГ
КГ
КГ
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
Базовая станция
Кластерная голова
Сенсорный узел

## Slide 5
Угрозы безопасности маршрутизации в БСС
5
Атаки на маршрутизацию
Чёрная дыра
Привлечение и отбрасывание трафика
Червоточина
Скрытый туннель между удалёнными узлами
Sybil-атака
Один узел выдаёт себя за множество
Sinkhole
Создание «воронки» для перехвата данных
Энергетические атаки
Vampire attacks
Создание циклических маршрутов для истощения
Denial-of-sleep
Не позволяют узлам войти в спящий режим
Эволюция угроз
- Комбинированные атаки на несколько уровней стека
- Атаки с использованием машинного обучения
- FOTA-атаки через обновление прошивки
- Атаки через IoT-инфраструктуру

## Slide 6
QoS-маршрутизация и балансировка нагрузки
6
Параметры QoS
- Сквозная задержка (end-to-end delay)
- Джиттер (вариация задержки)
- Коэффициент потерь пакетов
- Пропускная способность
Балансировка нагрузки
- «Эффект воронки» — перегрузка узлов
вблизи базовой станции
- Многопутевая маршрутизация
- Использование избыточных шлюзов
Конфликт: обеспечение QoS требует лучших каналов, но их интенсивное использование ускоряет расход энергии.
Протоколы: SPEED, MMSPEED, SAR

## Slide 7
Подходы к многокритериальной маршрутизации
7
Свёртка критериев
- F(P) = sum(wk * fk(P))
- Алгоритмы Дейкстры, Флойда
- Метод анализа иерархий
Эволюционные методы
- NSGA-II (Парето-фронт)
- ACO (муравьиная колония)
- PSO (рой частиц)
Машинное обучение
- Q-обучение / DQN
- Федеративное обучение
- Адаптация в реальном времени

## Slide 8
Системы обнаружения вторжений для БСС
8
Архитектуры IDS
- Распределённая — лёгкие агенты на каждом узле
- Иерархическая — анализ на уровне кластерной головы
- Мобильная — перемещающиеся агенты-мониторы
Почему обнаружение аномалий?
- Не требует базы сигнатур (экономия памяти)
- Способно выявлять zero-day атаки
- Использует предсказуемость поведения БСС
Метрики аномальности
Объём трафика
Резкий рост — flooding
Паттерн передачи
Нетипичная активность
Расход энергии
Ускоренный — denial-of-sleep
Стабильность маршрутов
Частые изменения — sinkhole
Лёгкие алгоритмы: CUSUM, EWMA, TinyML

## Slide 9
Сравнительный анализ протоколов
9
Протокол | Тип | Энерго- эффект. | Масшт. | QoS | Устойч. к атакам | Адаптивн.
SPIN | Плоский | С | Н | Н | Н | С
LEACH | Иерарх. | В | С | Н | Н | С
PEGASIS | Иерарх. | В | Н | Н | Н | Н
GPSR | Геогр. | С | В | Н | Н | В
SPEED | QoS | С | С | В | Н | В
INSENS | Безоп. | С | С | Н | В | С
SecRoute | Безоп. | С | С | С | В | В
Н — низкая С — средняя В — высокая

## Slide 10
Заключение
10
1
Время жизни маршрута — критический параметр, определяемый остаточной энергией узлов и типом передаваемого трафика.
2
Для мультимедийных приложений необходим одновременный учёт QoS и времени жизни сети, что формирует задачу многокритериальной оптимизации.
3
Обнаружение аномалий на основе анализа поведения — наиболее перспективный подход к обеспечению безопасности БСС.
4
Ни один из существующих протоколов не обеспечивает высокие показатели по всем критериям одновременно.
5
Перспективное направление — гибридные протоколы, интегрирующие иерархическую организацию, многокритериальную оптимизацию, механизмы доверия и облегчённые IDS.

## Slide 11
Спасибо за внимание!
Готов ответить на ваши вопросы